BEISSBARTH Gmbh, München

SCREEN-TEST-LINE 7000

személygépkocsi vizsgasor alapozási terv leírás

Betonminőség: min. B 25 (Nyomószilárdság= min. 25 N/mm2)		             A vizsgasor fölötti maximális átjáró tömeg 4 t.

A kész padlózat felső szintje.

PVC cső a kábeloknak, átmérő 100 mm, lehetőleg kevés könyökkel és behúzódróttal.

PVC cső a vizsgasor elektromos betápjának, átmérő 50....70 mm      Betápkábelt a megrendelő építteti ki: 5 x 2,5 mm2, 3 x 20 A lomha biztosítékkal.

PVC cső kábeloknak, átmérő 80 mm 45 fokos könyökökkel; a fékpad és a lengéscsillapító próbapad összekötéséhez kell.

PVC cső kábeloknak, átmérő 50 mm, 45 fokos könyökökkel; a  lengéscsillapító próbapad és a nyomtávteszter összekötéséhez.

Vízösszefolyó (szükség szerint). Helyi előírásoknak megfelelően a csatornába bekötni.

Alátámasztó vasalat (2 db). Az alapozási tételekkel szállított, bebetonozandó vasalat. (Nr.: 935 603 109)

Beépítő vaskeret a lengéscsillapító - és fékpróbapadhoz. (Nr.: 935 694 002)

Beépítő vaskeret az oldalcsúszásmérőhöz. (Nr.: 935 634 010)

A vizsgasor felfekvő felületeit exaktul kell kialakítani!! A maximális eltérés 2 mm lehet.

Az alátámasztó vasalatot exaktul, a rajz szerinti helyzetben és vízszintesen kell beépíteni. A maximális eltérés 2 mm lehet

A fék- és lengéscsillapító próbapad balesetveszélyes környékét a DIN előírások szerint fekete-sárga felfestéssel kell jelölni.

Vezérlőszekrény a számítógéppel, monitorral, billentyűzettel, stb.

Fékpad gépegység

Lengéscsillapító próbapad gépegység

Oldalcsúszásmérő gépegység

Behajtási irány

Minden nyers beépítési méretet a helyszinen ellenőrizni !!

Mindkét kitámasztó lapvasat, amelyek a nagy vaskeretre vannak felcsavarozva, függőlegesen lefordítani és a végüket bebetonozni.